Директор Д.С. Пахомов м.п. __________________________ «___» _______________ 2017 г.

Программа

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017-2022 годы

По регулируемому виду деятельности – передача электрической энергии (мощности)

ООО «Режевские электрические сети»

г. Реж

- Описание целей и задач программы

# Цели программы:

# - внедрение энергоэффективных технологий за счет освоения существующего потенциала энергосбережения и создание системы управления энергосбережением;

- повышение энергетической эффективности и сокращение потребления  энергетических ресурсов;

- повышение эффективности производства путем реконструкции 
и технического перевооружения;

- развитие системы управления энергосбережением;

- сокращение издержек предприятия, уменьшение затрат на энергоресурсы 
за счет рационального их использования;

- снижение доли потребления энергоресурсов на собственные нужды регулируемой организации.

Задачи программы:

- обновление основных производственных фондов предприятия на базе новых ресурсосберегающих технологий и оборудования;

- повышение энергетической эффективности процесса передачи электрической энергии, снижение потерь;

- сокращение объемов потребления энергоресурсов, используемых 
на собственные нужды организации (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная и горячая вода, горюче-смазочные материалы);

- совершенствование и повышение достоверности учета данных по объему производства, передачи и потребления энергоресурсов;

- создание механизма финансирования энергосберегающих мероприятий;

- внедрение энергоэффективных технологий за счет освоения существующего потенциала энергосбережения;

- внедрение энергосберегающих технологий и проектов;

- наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментального учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей;

- формирование у работников регулируемой организации культуры энергосбережения.

- Анализ состояния и перспективы развития, краткое описание технологического процесса

ООО «Режевские электрические сети» создано 28.08.2015 года.

Территориальная сетевая организация осуществляет передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей 
110 – 0,4 кВ от точек приема в сеть до точек отпуска из сети потребителям. Так же осуществляет технологическое присоединение потребителей юридических и физических лиц к электрическим сетям напряжения 10 – 0,4 кВ. На сегодняшний день к электрическим сетям организации присоединено
более 7 500 потребителей, в том числе 1 200 юридических лиц.

Владеет электросетевыми объектами на территории шести муниципальных образований Свердловской области, а именно МО «Режевской городской округ», МО «Город Нижний Тагил»,  МО «Город Екатеринбург» и МО «Тавдинский городской округ», МО «Артемовский городской округ», МО «Полевской городской округ».

Основные показатели предприятия:

- Численность персонала (чел.) – 94;

- Подстанции 110 – 35 кВ (шт.) – 3;

- Количество РП и ТП (шт.) – 101;

- Мощность трансформаторов (МВА) – 140,872;

- Протяженность ВЛ 0,4 – 110 кВ (км) – 231,265;

- Протяженность КЛ 0,4 – 6(10) кВ (км) – 154,876.

Объем обслуживания электросетевого оборудования составляет 2 817,26 у.е.

Компания осуществляет комплекс работ по оперативному управлению и техническому обслуживанию электросетевого комплекса, включая срочный и плановый ремонт, локализацию и ликвидацию технологических нарушений, модернизацию и реконструкцию объектов распределительной сети, а также строительство новых энергетических объектов – кабельных и воздушных линий, распределительных и трансформаторных пунктов.

В перспективе планируется: замена морально и физически устаревших трансформаторов; замена осветительных устройств на светодиодные; проведение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии.

3. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период регулирования (при наличии)

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поступление электрической энергии в сеть | тыс. кВт.ч. | 157 398 |
| 2 | Полезный отпуск электрической энергии | тыс. кВт.ч. | 135 059 |
| 3 | Потери электрической энергии в сетях | тыс. кВт.ч. | 22 339 |
| 4 | Величина потерь электрической энергии при ее передаче | % к отпуску в сеть | 14,19 |
| 5 | Нормативные потери | % | ----- |
| 6 | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % | 0 |

- Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности, их обоснование

В целях реализации настоящей Программы предусматривается осуществить ряд основных мероприятий в соответствии с Перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017–2022 годы по регулируемому виду деятельности:

1. Обучение персонала методам экономии энергетических ресурсов приведет к снижению энергопотребления на собственные нужды предприятия 
и увеличению финансовой стабильности организации.

2. Модернизация оборудования. Замена морально и физически устаревшего оборудования позволит повысить надежность работы и сократить энергопотребление.

3. Оптимизация загрузки электрических сетей и использование приборов учета более высокого класса приведет к снижению потерь электрической энергии в сетях.

4. Совершенствование системы учета энергоресурсов сократит количество хищений электроэнергии и снизит процент несанкционированных подключений.

# 5. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей программы

| № п.п | Целевой показатель | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Экономия электрической энергии | Тыс. кВт.ч | 304,7 | 359,4 | 415,4 | 471,2 | 524,6 | 578,2 | 2653,5 |

| № п.п | Показатель энергетической эффективности | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Динамика величины потерь электрической энергии при ее передаче | % к отпуску | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2 | Доля потребления энергии на собственные нужды | % | 4,66 | 4,22 | 4,01 | 3,77 | 3,56 | 3,35 |
| 3 | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % | 17 | 33 | 55 | 75 | 87 | 100 |

6. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием

ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, сроки проведения указанных мероприятий

с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Потребность в финансовых ресурсах, тыс.руб. | Экономический эффект | Источник финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Натуральные единицы, ед. измерения, тыс.кВт.ч. | Стоимостное выражение, тыс. руб. |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1. Организационные мероприятия |
| 11 | Организация контроля за достоверным и своевременным ежемесячным снятием показаний приборов коммерческого учета у потребителей - юридических лиц в установленные сроки, проверка их технического состояния | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 90,56 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 135,00 | 148,50 | 163,35 | 179,70 | 197,65 | 217,40 | Тариф на услуги по передаче э/э |
| 2. Технические мероприятия |
| 2.1 | Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, вводу в работу энергосберегающего оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оптимизация загрузки электрических сетей | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 135,00 | 148,50 | 163,35 | 179,70 | 197,65 | 217,40 | Тариф на услуги по передаче э/э |
| 2.1.2 | Модернизация системы освещения зданий трансформаторных подстанций с заменой существующих светильников на современные энергосберегающие | 63,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 4,7 | 9,4 | 15,4 | 21,2 | 24,6 | 28,2 | 23,082 | 50,779 | 91,602 | 138,872 | 177,075 | 223,034 | Тариф на услуги по передаче э/э |
| 2.1.3 | Замена вводов на жилых домах частного сектора на СИП | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 270,00 | 445,50 | 653,40 | 898,50 | 1185,90 | 1121,80 | Тариф на услуги по передаче э/э |
| 3. Совершенствование систем расчетного и технического учета |
| 3.1 | Мероприятия по установке приборов учета - внедрение системы энергоучета с классом точности приборов учета не выше 1.0 (установка счетчиков технического учета на границах электрических сетей) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 270,0 | 297,0 | 326,7 | 359,4 | 395,3 | 434,8 | Тариф на услуги по передаче э/э |

7. Расчет ожидаемого эффекта в натуральном выражении 
от реализации мероприятий, расчет ожидаемого экономического эффекта

Прогнозная стоимость покупки электроэнергии для компенсации технологического расхода в электрических сетях составит:

2017 г. – 2,700 руб/кВт.ч. (без НДС),

2018 г. – 2,970 руб/кВт.ч. (без НДС),

2019 г. – 3,267 руб/кВт.ч. (без НДС),

2020 г. – 3,594 руб/кВт.ч. (без НДС),

2021 г. – 3,953 руб/кВт.ч. (без НДС),

2022 г. – 4,348 руб/кВт.ч. (без НДС).

Прогнозная стоимость покупки электроэнергии  для хозяйственных нужд составит:

2017 г. – 4,911 руб/кВт.ч. (без НДС),

2018 г. – 5,402 руб/кВт.ч. (без НДС),

2019 г. – 5,942 руб/кВт.ч. (без НДС),

2020 г. – 6,537 руб/кВт.ч. (без НДС),

2021 г. – 7,190 руб/кВт.ч. (без НДС),

2022 г. – 7,909 руб/кВт.ч. (без НДС).

7.1. Расчет экономического эффекта от организации контроля за достоверным и своевременным ежемесячным снятием показаний приборов коммерческого учета у потребителей:

Планируется, что от реализации мероприятия экономия составит:

2017 г. – 50 тыс. кВт.ч.,

2018 г. – 50 тыс. кВт.ч.,

2019 г. – 50 тыс. кВт.ч.,

2020 г. – 50 тыс. кВт.ч.,

2021 г. – 50 тыс. кВт.ч.,

2022 г. – 50 тыс. кВт.ч.

Планируемый экономический эффект от мероприятия составит:

2017 г. – 50 тыс. кВт.ч. х 2,700 руб./кВт.ч. = 135,00 тыс.руб.

2018 г. – 50 тыс. кВт.ч. х 2,970 руб./кВт.ч. = 148,50 тыс.руб.

2019 г. – 50 тыс. кВт.ч. х 3,267 руб./кВт.ч. = 163,35 тыс.руб.

2020 г. – 50 тыс. кВт.ч. х 3,594 руб./кВт.ч. = 179,70 тыс.руб.

2021 г. – 50 тыс. кВт.ч. х 3,953 руб./кВт.ч. = 197,65 тыс.руб.

2022 г. – 50 тыс. кВт.ч. х 4,348 руб./кВт.ч. = 217,40 тыс.руб.

Итого: 1 041,60 тыс.руб.

7.2 Расчет экономического эффекта от организации оптимизации загрузки электрических сетей:

Планируется, что от реализации мероприятия экономия составит:

2017 г. – 50 тыс. кВт.ч.,

2018 г. – 50 тыс. кВт.ч.,

2019 г. – 50 тыс. кВт.ч.,

2020 г. – 50 тыс. кВт.ч.,

2021 г. – 50 тыс. кВт.ч.,

2022 г. – 50 тыс. кВт.ч.

Планируемый экономический эффект от мероприятия составит:

2017 г. – 50 тыс. кВт.ч. х 2,700 руб./кВт.ч. = 135,00 тыс.руб.

2018 г. – 50 тыс. кВт.ч. х 2,970 руб./кВт.ч. = 148,50 тыс.руб.

2019 г. – 50 тыс. кВт.ч. х 3,267 руб./кВт.ч. = 163,35 тыс.руб.

2020 г. – 50 тыс. кВт.ч. х 3,594 руб./кВт.ч. = 179,70 тыс.руб.

2021 г. – 50 тыс. кВт.ч. х 3,953 руб./кВт.ч. = 197,65 тыс.руб.

2022 г. – 50 тыс. кВт.ч. х 4,348 руб./кВт.ч. = 217,40 тыс.руб.

Итого: 1 041,60 тыс.руб.

7.3 Расчет экономического эффекта от модернизации системы освещения зданий трансформаторных подстанций с заменой существующих светильников на современные энергосберегающие:

В период с 2017 г. по 2022 г. планируется провести замена 150 светильников с люминесцентными лампами мощностью 0,072 кВт на светильники со светодиодными лампами мощностью 0,025 кВт.

Время работы ламп в году принимается 4 000 часов.

Ежегодное потребление светильников с люминесцентными лампами мощностью 0,072 кВт составляет:

150 шт. х 0,072 кВт х 4 000 ч. = 43 200 кВт.ч.

После замены на светильники со светодиодными лампами мощностью 0,025 кВт планируется следующий расход электрической энергии:

2017 г. – ((125 шт. х 0,072 кВт) + (25 шт. х 0,025)) х 4 000 ч. = 38 500 кВт.ч.,

2018 г. – ((100 шт. х 0,072 кВт) + (50 шт. х 0,025)) х 4 000 ч. = 33 800 кВт.ч., 2019 г. – ((68 шт. х 0,072 кВт) + (82 шт. х 0,025)) х 4 000 ч. = 27 784 кВт.ч.,

2020 г. – ((37 шт. х 0,072 кВт) + (113 шт. х 0,025)) х 4 000 ч. = 21 956 кВт.ч.,

2021 г. – ((19 шт. х 0,072 кВт) + (131 шт. х 0,025)) х 4 000 ч. = 18 572 кВт.ч.,

2022 г. – (150 шт. х 0,025) х 4 000 ч. = 15 000 кВт.ч.

Экономия в натуральных единицах составит:

2017 г. – 43 200 кВт.ч. - 38 500 кВт.ч. = 4 700 кВт.ч.,

2018 г. – 43 200 кВт.ч. - 33 800 кВт.ч. = 9 400 кВт.ч.,

2019 г. – 43 200 кВт.ч. - 27 784 кВт.ч. = 15 416 кВт.ч.,

2020 г. – 43 200 кВт.ч. – 21 956 кВт.ч. = 21 244 кВт.ч.,

2021 г. – 43 200 кВт.ч. – 18 572 кВт.ч. = 24 628 кВт.ч.,

2022 г. – 43 200 кВт.ч. -  15 000 кВт.ч = 28 200 кВт.ч.,

Итого: 103 588 кВт.ч.

Экономия в рублях составит:

2017 г. – 4 700 кВт.ч. х 4,911 руб/кВт.ч. = 23,082 тыс.руб.,

2018 г. – 9 400 кВт.ч. х 5,402 руб/кВт.ч. = 50,779 тыс.руб.,

2019 г. – 15 416 кВт.ч. х 5,942 руб/кВт.ч. = 91,602 тыс.руб.,

2020 г. – 21 244 кВт.ч. х 6,537 руб/кВт.ч. = 138,872 тыс.руб.,

2021 г. – 24 628 кВт.ч. х 7,190 руб/кВт.ч. = 177,075 тыс.руб.,

2022 г. – 28 200 кВт.ч. х 7,909 руб/кВт.ч. = 223,034 тыс.руб.,

Итого: 704,444 тыс.руб.

7.4  Расчет экономического эффекта от замены вводов на жилых домах частного сектора на СИП:

Планируется, что от реализации мероприятия экономия составит:

2017 г. – 100 тыс. кВт.ч.,

2018 г. – 150 тыс. кВт.ч.,

2019 г. – 200 тыс. кВт.ч.,

2020 г. – 250 тыс. кВт.ч.,

2021 г. – 300 тыс. кВт.ч.,

2022 г. – 350 тыс. кВт.ч.

Планируемый экономический эффект от мероприятия составит:

2017 г. – 100 тыс. кВт.ч. х 2,700 руб./кВт.ч. = 270,00 тыс.руб.

2018 г. – 150 тыс. кВт.ч. х 2,970 руб./кВт.ч. = 445,50 тыс.руб.

2019 г. – 200 тыс. кВт.ч. х 3,267 руб./кВт.ч. = 653,40 тыс.руб.

2020 г. – 250 тыс. кВт.ч. х 3,594 руб./кВт.ч. = 898,50 тыс.руб.

2021 г. – 300 тыс. кВт.ч. х 3,953 руб./кВт.ч. = 1 185,90 тыс.руб.

2022 г. – 350 тыс. кВт.ч. х 4,348 руб./кВт.ч. = 1 521,80 тыс.руб.

Итого: 4 975,1 тыс.руб.

7.5  Расчет экономического эффекта от мероприятия по установке приборов учета - внедрение системы энергоучета с классом точности приборов учета не выше 1.0 (установка счетчиков технического учета на границах электрических сетей):

Планируется, что от реализации мероприятия экономия составит:

2017 г. – 100 тыс. кВт.ч.,

2018 г. – 100 тыс. кВт.ч.,

2019 г. – 100 тыс. кВт.ч.,

2020 г. – 100 тыс. кВт.ч.,

2021 г. – 100 тыс. кВт.ч.,

2022 г. – 100 тыс. кВт.ч.

Планируемый экономический эффект от мероприятия составит:

2017 г. – 100 тыс. кВт.ч. х 2,700 руб./кВт.ч. = 270,00 тыс.руб.

2018 г. – 100 тыс. кВт.ч. х 2,970 руб./кВт.ч. = 297,00 тыс.руб.

2019 г. – 100 тыс. кВт.ч. х 3,267 руб./кВт.ч. = 326,700 тыс.руб.

2020 г. – 100 тыс. кВт.ч. х 3,594 руб./кВт.ч. = 359,400 тыс.руб.

2021 г. – 100 тыс. кВт.ч. х 3,953 руб./кВт.ч. = 395,300 тыс.руб.

2022 г. – 100 тыс. кВт.ч. х 4,348 руб./кВт.ч. = 434,800 тыс.руб.

Итого: 2 083.2 тыс.руб.

8, 9. Информация об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Период реализации Программы | Источник финансирования | Затраты на проведение мероприятий Программы, тыс. руб. | Ежегодный экономический эффект от мероприятий Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2017 | Тариф на услуги по передаче э/э | 2 366,4 | 833,082 |
| 2018 | Тариф на услуги по передаче э/э | 2 366,4 | 1 090,279 |
| 2019 | Тариф на услуги по передаче э/э | 2 366,4 | 1 398,402 |
| 2020 | Тариф на услуги по передаче э/э | 2 366,4 | 1 756,172 |
| 2021 | Тариф на услуги по передаче э/э | 2 366,4 | 2 153,575 |
| 2022 | Тариф на услуги по передаче э/э | 2 366,4 | 2 214,434 |
| Итого за весь срок Программы |  | 14 198,4 | 9 445,944 |

10. Прогноз потребления (производства) энергоресурсов по регулируемому виду деятельности – передача электрической энергии (мощности)

| Наименование показателя | ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление ЭЭ в сеть | тыс. кВт.ч. | 189 392 | 189 714 | 190 757 | 190 738 | 191 120 |
| Полезный отпуск ЭЭ | тыс. кВт.ч. | 165 718 | 165 999 | 166 912 | 166 896 | 167 229 |
| Потери в сетях | тыс. кВт.ч. | 23 674 | 23 715 | 23 845 | 23 843 | 23 891 |
| Динамика величины потерь ЭЭ при ее передаче (к отпуску в сеть) | % к отпуску в сеть | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Нормативные потери | % | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

11. Механизм реализации, система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы

- Организацию и мониторинг реализации Программы осуществляет координатор Программы Пахомов Д.С.

- Мониторинг Программы осуществляется ежеквартально.

- Ежегодно уточняются и корректируются параметры Программы и объемы выполнения мероприятий.

- Перераспределение средств и внесение изменений в перечень Программы производится координатором Программы.

- Предоставление отчетов о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в РЭК Свердловской области не позднее 01 февраля года следующего за отчетным.

- В целом контроль за реализацией Программы осуществляет Заместитель директора по развитию и реализации услуг Калабин И.А.